Technické specifikace:

Mycí stroj kuchyňského nádobí s čelním nakládáním

- Rozměr  koše minimálně 1300 mm x 670 mm

- Stroj vybaven odpadním čerpadlem

- Autodiagnostika chyb s hlášením pomocí piktogramu na dispeji – např.přeškrtnutý kohoutek pro nedostatek vody

- Automatické spouštění stroje nastavitelné na jednotlivé dny v týdnu nebo na určitý den

- Beztlaký bojler s oplachovým čerpadlem pro zaručení konstatntního tlaku oplachu

- Termostop pro zaručení správné teploty oplachové vody

- Samočistící program s návodem

- Zásuvná výška minimálně 800 mm

- Možnost volby z minimálně 3 programů

- Délky program mytí možno individuálně nastavit pro každý program

- Maximální objem mycí nádrže 140 litrů

- Spotřeba vody na cyklus nastavitelná od 3- 10 litrů na každý program zvlášť

- Ovládání pomocí dotykového displeje se signalizací aktuálního stavu stroje

- Možnost zobrazení provozních dat na displeji, včetně chybových hlášení

- Možnost nastavení každého program individuálně dle druhu mytého nádobí včetně možnosti nastavení  intensity tlaku mytí (tlak mytí jednotlivých program lze regulovat plynule díky frekvenčnímu  měniči  před čerpadly)

- Minimálně 2x mycí čerpadlo o příkonu 2,5 kW

- Stroj je vybaven dávkovačem mycího prostředku, oplachového prostředku a dávkovačem na enzymatický namáčecí prostředek pro rozrušení krusty

- Sklopné čelní dveře do svislé polohy pro snadný přístup k vnitřnímu prostoru

- Stroj musí být schopen řádného provozu při tlaku 1 bar

- Inteligentní system filtrace roztoku – neustálé sledování kvality vody, přůběžné čištění vody a v případě nutnosti spuštění automatické regenerace

- Hydrocykón pro čištění plovoucích nečistot, 2x sítová kazeta na hrábé nečistotoy jednoduše vyjmutelná o jednotlivém objemu minimálně 6 litrů

- Možnost nastavení maximálního odběřu z elektrické sítě pro různé úrovně jištění 20, 25, 32 Amp a jeho možná změna při změně místních podmínek – topná tělese bojleru s minimálně 3 topnými spirálami – spirály řízeny jednotlivě a spouštěná dle okamžité spotřeby pro rychlé nahřívání

- Včetně základní výbavy

- 1x dávkovací čerpadlo mycích prostředků

- 1x dávkovací čerpadlo oplachových prostředků

- 1x dávkovací čerpadlo enzymatického sprostředku

Záruka a servisní podmínky:

- - Servis certifikovaným servisem

- - Záruka na dodané zařízení min. na 36měsíců

- - Náhradní díly skladem

- - Doprava a montáž

- - Odborné zaškolení  obsluhy