Technická specifikace datového centra

Předmětem veřejné zakázky je pořízení hardwaru a softwarových licencí pro nové datové centrum městského úřadu. Součástí zakázky jsou práce instalace, implementace, konfigurace a testování datového centra.

Výchozí stav datového centra

Městský úřad provozuje 3 fyzické servery.

| Výrobce | Model | Charakteristika | Podpora výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| IBM | X3650 M3 – 7945F2G | Intel Xeon E5630 2.53GHz, 48 GB paměti | NE |
| IBM | X3650 M3 – 7945F2G | Intel Xeon E5540 2.52GHz, 16 GB paměti | NE |
| SUN M | SUN FIRE X4170 Server | Intel Xeon E5630 2.53GHz, 48 GB paměti | NE |

Servery vycházejí z modelové řady IBM X3650 M3. Tato modelová řada vznikla v roce 2009, servery byly zakoupeny v roce 2010. Servery jsou nyní na prahu životnosti. Podpora výrobce, která by umožňovala servery dále bezpečně provozovat, již nejde zakoupit. Další provoz serverů v čas bude zvyšovat riziko výpadku služeb.

Na serverech je provozován VMware ve verzi 4.1 (SUN) a 5.0 (IBM).

Městský úřad provozuje virtuální servery

| 1. | "Berta","BERTA","Microsoft, Windows 7 (32-bit) |
| --- | --- |
| 2. | "SafeQ","safeq.meulovo.local","CentOS 4 |
| 3. | "Backup","BACKUP.meulovo.local","Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) |
| 4. | "Application","APP.meulovo.local","Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) |
| 5. | "DC stary","","Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) |
| 6. | "Berta-stara","","Microsoft Windows XP Professional (32-bit) |
| 7. | "Intranet","astra.meulovo","CentOS 4/5/6 (64-bit) |
| 8. | "Castor II","radnice","Red Hat Enterprise Linux 3 (32-bit) |
| 9. | "Exchange","EXCHANGE.meulovo.local","Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) |
| 10. | "DC","DC.meulovo.local","Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) |
| 11. | "VCENTER","VCENTER","Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) |
| 12. | "Sprinter - stary","","Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) |
| 13. | "SMTP","localhost.localdomain","Linux 3.10.0-862.11.6.el7.x86_64 CentOS Linux |
| 14. | "DNS-WhaleBone","","Red Hat Enterprise Linux 6 (64-bit) |
| 15. | "SprinterAN","SprinterLOVO","Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) |
| 16. | "MIMIS","lovosice.ismp.cz","Ubuntu Linux (64-bit) |
| 17. | "ServManager","helpdesk.meulovo.local","Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit) |
| 18. | "Radnice","radnice2","Red Hat Enterprise Linux 5 (64-bit) |
| 19. | "Hosting","isp.tclovosice.cz","CentOS 4/5/6 (64-bit) " |
| 20. | "Mail","mail","Linux 2.6.27.56-0.1-pae openSUSE 11.1 (i586)VERSION |

Ukládání dat

Ukládání dat je řešeno diskovým polem IBM osazeným 4 disky o dílčí kapacitě 1,63 TB. Aktuální volná kapacita celého pole je jeden TB. K zálohování dat je používán NAS Synology 1517+ (8 GB paměti) 2x6TB disky. NAS byl pořízen v roce 2017.

Technická specifikace nového datového centra

| 1 x Diskové pole |
| --- |
| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| Původ zařízení | Zařízení musí být určeno pro český trh Zařízení musí být nabízeno autorizovaným partnerem Výrobce. |  |  |
| Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu. |  |  |  |
| Obsah zápisové cache musí být chráněn proti ztrátě a poškození při poruše řadiče či přerušení napájení. |  |  |  |
| Minimální konfigurace každého řadiče: | 16 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache) 4 ks front end porty s min. konektivitou 10 Gbit/port 2 ks back-end portů SAS-3 (4 x 12Gbit per port) Řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů není povoleno. |  |  |
| Osazení disky: | Tier1: Minimálně 10 ks SSD disků enterprise úrovně alespoň o velikosti 480 GB SAS 2.5“ Hot Plug Tier2: Minimálně 11 ks HDD SAS 1,8 TB 10 K Minimální front-end kontinuální zápisový výkon na nejnižším tieru je 800 IOPS při 100% random 32KB velikosti bloku. Tato rychlost musí být bez započtení cache a po zohlednění RAID write penalty. Každý tier musí obsahovat minimálně 1 spare disk, nebo v případě distribuovaného spare jeho ekvivalentní kapacitu. Zařízení musí obsahovat alespoň 9 volných pozic pro SSD/HDD. Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap). V rámci každé police musí být možné kombinovat disky flash,15krpm, 10krpm i 7.2krpm současně. |  |  |
| Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 100 disků, pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče. |  |  |  |
| Zařízení musí podporovat RAID typu 5, 6, 10, případně obdobnou technologii zajišťující stejnou úroveň ochrany dat. |  |  |  |
| Zařízení musí obsahovat funkce pro automatické přemisťování dat mezi různými typy disků a RAIDů podle zatížení (subLUN tiering). Na stejné vrstvě disků (tieru) mohou existovat různé typy RAIDů současně a data lze mezi nimi automaticky přemísťovat. |  |  |  |
| Zařízení musí obsahovat funkci eliminace zápisu nulových bloků (zero-detection). |  |  |  |
| Zařízení musí obsahovat funkce komprese a/nebo deduplikace na blokové vrstvě (SAN). Komprese a/nebo deduplikace musí pracovat se všemi typy SSD i HDD a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury. |  |  |  |
| Veškeré funkce požadované v zadání (tiering, komprese/deduplikace, tenký provisioning, snapshoty, klony) musí být možné provozovat na libovolném LUNu současně. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat. |  |  |  |
| Zařízení musí být plně kompatibilní s Microsoft Windows Server 2012 a vyšší, Red Hat Enterprise Linux, VMware vSphere 6.x. |  |  |  |
| Zařízení musí podporovat co nejtěsnější VAAI integraci v VMware |  |  |  |
| Je požadován záruční servis 5 let, SLA 24x7 4h, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. |  |  |  |
| Součástí zařízení musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu. Dodané licence nesmí omezovat počet disků nebo celkovou kapacitu. |  |  |  |
| 2 x Servery |
| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| Původ zařízení | Zařízení musí být určeno pro český trh Zařízení musí být nabízeno autorizovaným partnerem Výrobce. |  |  |
| 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty |  |  |  |
| dvousocketový systém osazený 2x CPU min 8 jader každý, min 979 bodů dle SPEC org. CINT rate |  |  |  |
| 256 GB RAM 2666MHz rozšiřitelná až na 1,5TB typu DDR4 |  |  |  |
| Diskový subsystém | server musí podporovat min 10 x 2,5 palcových disků SAS, SSD nebo SATA požadujeme server s hot-plug disky alespoň 2x 240 GB SSD Mix USE SATA III |  |  |
| Síťové rozhraní 2 x gigabit + 2 x 10 gbit ethernet ports typu LOM (Lan On Motherboard) s podporou TOE, WOL, IPv4, IPv6, |  |  |  |
| Redundantní síťové napájecí zdroje 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 94% účinnost při zatížení 50% (96% účinnost při zatížení 50%) Titanium |  |  |  |
| Minimálně 3x PCIe Gen3 x8 |  |  |  |
| Podpora karet s duálními M.2 disky |  |  |  |
| Zásuvné ližiny |  |  |  |
| Kompatibilita | Microsoft® Windows Server® 2016, x64 (s technologií Hyper-V™ v2) Red Hat® Enterprise Linux |  |  |
| Management vzdálená správa management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: | web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa hardware update firmware rollback field service OS Deployment sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd. možnost sdílet embedded NIC porty IPv6 WS-MAN/SMASH-CLP IPMI funkcionalita Unified Server Configurator GUI hardwarová konfigurace RAID configuration server reset, reboot, power-on/off/cycle power management vlastnosti Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) podpora Remote virtual Serial support BIOS recovery bezdrátová identifikace serveru, přes NFC nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů management nástroje musí umět poskytovat ovladače instalovaným operačním systémům bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích záložní bios v dedikované ROM paměti možnost vzdáleně plně vypnout napájení (tvrdý restart) |  |  |
| Je požadován záruční servis 5 let, SLA NBD, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace nejpozději do druhé pracovního dne. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. |  |  |  |
| 2 x Centrální switche |
| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| Původ zařízení | Zařízení musí být určeno pro český trh Zařízení musí být nabízeno autorizovaným partnerem Výrobce. |  |  |
| Konektivita switche | 12x 10GbE + 3x 100GbE |  |  |
| Zdroj switche | Minimálně 2x Hot Swap zdroj |  |  |
| Switching capacity | minimálně 840Gbps |  |  |
| Propustnost dat | minimálně 630Mpps |  |  |
| Latence | Maximálně (nano sec) 800 |  |  |
| Paměť CPU | Minimálně 4GB |  |  |
| Packet bufer memory | Minimálně 12 MB |  |  |
| Záruka | 5 let NBD |  |  |
| 3 x networkingové switche |
| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| Původ zařízení | Zařízení musí být určeno pro český trh Zařízení musí být nabízeno autorizovaným partnerem Výrobce. |  |  |
| Konektivita switche | 48x 1GbT + 2x 10GbE |  |  |
| Porty | 2x GbE combo media ports, |  |  |
| Zdroj a moduly | 1x hot swap expansion module bay, 2x 200W PSU included, |  |  |
| Paměti | Minimálně 2GB memory and 1Gb of flash memory |  |  |
| Materiál | Stackovací kabel v potřebném počtu |  |  |
| Záruka | 5 let NBD |  |  |
| 1 x networkingové switche |
| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| Původ zařízení | Zařízení musí být určeno pro český trh Zařízení musí být nabízeno autorizovaným partnerem Výrobce. |  |  |
| Konektivita switche | 48x 1GbT + 2x 10GbE, 48x RJ45 10/100/1000Mb PoE+ (up to 30.8W) |  |  |
| Porty | auto-sensing ports; first twelve RJ45 10/100/1000Mb can provide PoE 60W auto-sensing ports, 2x SFP+ ports, 2x GbE combo media ports, 2GB memory and 1GB flash |  |  |
| Zdroj a moduly | 1x hot swap expansion module bay, 2x 1100W PSU included (requires C15 plug); |  |  |
| Záruka | 5 let NBD |  |  |
| Softwarové licence |
| Položka/Funkce | Detailní funkce | ANO/NE | Popis řešení/značka, řada nabízeného produktu, funkce, moduly, osazení |
| Databázová licence MS nebo plně kompatibilní se všemi aplikacemi úřadu | MS SQL Standard + CAL SQL Svr Std Core Lic/SA 2Lic OLP NL GOVT CoreLic Qlfd (licence 2x) |  |  |
| Emailový server MS nebo plně kompatibilní se všemi aplikacemi úřadu | MS Exchange server 2019 standard + CAL 120 ks Exchange Svr x64 Lic / SA OLP NL GOVT Exchange CAL Lic / SA OLP NL GOVT User CAL |  |  |
| Zálohovací SW | Licence musí umožňovat zálohovat 2 fyzické hostitele bez omezení počtu CPU nebo VM Musí podporovat platformy: KVM, RHEV, Oracle VM, VMware, Hyper-V Musí mít vestavěnou ochranu proti Ransomwaru chráněných VM a jejich záloh Centrální webový management pro zálohované stroje na platformách (PC, Mac, Windows Server, Linux, VMware, Hyper-V, KVM, RHEV) Podpora páskových zařízení Software, podpora a dokumentace v češtině Možnost zálohovat formou Image (obrazu disku) tak i datově (soubory a složky) Podpora obnovy na odlišný hardware a migrace (P2P, V2P, P2V, V2V) Staging záloh Možnost ověřit pravost (originalitu) vytvořené zálohy a její neměnnost pomocí blockchain technologie (notarizace) Podpora výrobce a právo na updaty minimálně na dobu 5ti let |  |  |
| Licence OS Windows pro běh neomezeného počtu virtuálních systémů na platformě Windows 2019 na 2 hypervisorech |  |  |  |
| 130x Licence CAL pro přístup ke službám operačního systému Windows 2019 |  |  |  |
| 100x Kancelářský balík programů MS Office Standard 2019 |  |  |  |
| Virtualizační platforma 100% kompatibilní se stávající, podpora a právo na updaty na dobu 5 let |  |  |  |
| Realizace projektu |
| Činnost | Detailní popis | ANO/NE | Popis činnosti uchazečem |
| Požadujeme projektové řízení. | Viz projektový plán |  |  |
| požadujeme vytvoření DDS | Detailní specifikace dodávky |  |  |
| požadujeme vytvoření projektového plánu | Viz projektový plán |  |  |
| požadujeme vytvoření koncepce a konfiguraci síťové infrastruktury |  |  |  |
| požadujeme instalaci serverů do racku. |  |  |  |
| požadujeme instalaci diskového pole do racku a konfiguraci. |  |  |  |
| požadujeme instalaci virtualizační platformy a připojení hypervizorů k diskovému poli. |  |  |  |
| požadujeme instalaci nového DC a záložního DC na Windows 2019 včetně upgradu domény |  |  |  |
| požadujeme zmigrování všech objektů ze starého active direktory |  |  |  |
| požadujeme odstavení starých doménových řadičů |  |  |  |
| požadujeme migraci virtuálních systémů a dat ze starého virtualizačního clusteru na nový formou V2V. |  |  |  |
| požadujeme implementaci zálohování nastavení jobů, definování DR politiky. |  |  |  |
| požadujeme dokumentaci celého řešení |  |  |  |
| požadujeme detailní školení na implementované technologie |  |  |  |
| Instalace nového DC a migrace domény na Windows 2019 |  |  |  |
| Čistá instalace Windows 2019 |  |  |  |